2 х 250 Вт, 8 Ом
- естественное охлаждение
- MOSFET  выходные транзисторы
- корпус 2U, вес 11.5кг

| ПАРАМЕТРЫ |
| --- |
| Номинальное сопротивление нагрузки | 4 Ом |
| Выходная мощность | 150 / 250 Вт (канал, 8 / 4 Ом, 220 В) |
| Пиковая выходная мощность | 200 / 300 Вт (канал, 8 / 4 Ом, 10 мс, 220 В) |
| Диапазон частот | 20 Гц - 20 кГц (±0.2 дБ, 250 Вт, 4 Ом) |
|  | 10 Гц - 60 кГц (±1 дБ, 1 Вт, 4 Ом) |
| Общие гармонические искажения | 0.003 % (1 кГц, 4 Ом) |
|  | 0.02 % (20 Гц - 20 кГц, 4 Ом) |
| Скорость нарастания выходного напряжения | 40 В/мкс (канал) |
| Коэффициент демпфирования | 200 (1 кГц, 4 Ом) |
| Переходное затухание между каналами | 60 дБ (1 кГц) |
| Отношение сигнал/шум | 98 дБ (не взвешенное) |
| Входное сопротивление | 10 кОм (симметричное) |
| Чувствительность | 0.775 В |
| Сеть питания | 220 В, 50/60 Гц |
| Масса | 11.5 кг |
| Габаритные размеры | 482 мм (ш), 96 мм (в), 361 мм (г) |

Описание

Выходной каскад

Выполнен по схемотехнике класса «H» с использованием комплементарных пар MOSFET транзисторов фирмы «IR».

Конструкция

Усилитель состоит из двух конструктивно разделенных и полностью независимых каналов. Каждый из каналов выполнен на отдельной печатной плате. Все системы слежения и контроля за работой усилителя являются независимыми для обоих каналов.

Охлаждение

Система охлаждения усилителя естественная, независимая для каждого канала. Охлаждение выходных транзисторов осуществляется радиаторами, расположенными на боковых поверхностях корпуса усилителя.

Источник питания

Общий для обоих каналов. Выполнен по классической схемотехнике двухуровневого питания с использованием тороидального трансформатора.

Индикация

Светодиодная. Состоит из индикатора включения и трех индикаторов состояния каждого из каналов:
• индикатор «SIGNAL» индицирует наличие сигнала на входе соответствующего канала; 
• индикатор «CLIP» индицирует режим перегрузки выходного каскада и включение Clip-лимитера; 
• индикатор «ALARM» индицирует аварийное состояние соответствующего канала усилителя и срабатывание защиты при наличии на выходе постоянного напряжения, мощных низкочастотных колебаний, а также при перегреве выходного каскада усилителя.

Защита от перегрузки и коротких замыканий выхода

Обеспечивает защиту выходного каскада усилителя. Для уменьшения искажений звука при перегрузках и повышения надежности прибора при коротких замыканиях выхода в усилителе применен встроенный Clip-лимитер, который уменьшает уровень сигнала при перегрузке и обеспечивает максимально возможное качество звука в этом режиме.
При работе защиты усилитель не отключается и автоматически восстанавливает работоспособность после устранения короткого замыкания или перегрузки.

Защита от постоянного напряжения на выходе

В усилителе применена релейная защита, которая обеспечивает защиту от прохождения в нагрузку всякого рода щелчков и помех от переходных процессов в момент включения/выключения, а также защиту акустических систем в случае появления на выходе усилителя постоянного напряжения.

Защита от высокочастотных колебаний

При появлении на выходе мощных высокочастотных колебаний, которые могут возникнуть от возбуждения каких-либо каскадов собственно самого усилителя или могут быть поданы на вход усилителя с какого-нибудь другого устройства (кроссовер, микшерный пульт), система защиты заблокирует входной сигнал и отключит нагрузку (акустическую систему) от соответствующего канала усилителя.

Эта система защиты гарантировано предотвратит повреждение высокочастотных динамиков немузыкальными сигналами с мощным высокочастотным спектром.

Термозащита

Обеспечивает защиту выходного каскада усилителя от перегрева. При нагреве выходных транзисторов до температуры 85°С система термозащиты отключит нагрузку (акустическую систему) от соответствующего канала. После снижения температуры транзисторов до заданного значения произойдет автоматическое подключение акустической системы, и работа канала возобновится.

Плавный ввод сигнала

После подключения нагрузки усилитель плавно изменяет коэффициент усиления от нуля до максимального значения, что обеспечивает плавное нарастание громкости звука в акустических системах.

Входной фильтр

Для улучшения работы акустических систем в усилителе установлен обрезной фильтр верхних частот.

Он обрезает низкочастотные составляющие сигнала (частоты ниже 45Гц), которые не воспроизводятся подавляющим большинством профессиональных акустических систем.

Работа такого фильтра значительно снижает смещение диффузора низкочастотного громкоговорителя на частотах ниже частоты среза акустической системы, что позволяет существенно увеличить подаваемую на нее мощность, не опасаясь повредить низкочастотный громкоговоритель. Мощность усилителя не расходуется на бесполезную “болтанку” диффузора громкоговорителя и нагрев его звуковой катушки.

Работа фильтра также весьма благоприятно сказывается на тепловом режиме и нагрузке на выходные транзисторы, что в свою очередь повышает надежность самого усилителя.

Фильтр может работать в следующих режимах:

- «OFF» - линейная АЧХ усилителя. Используется только при работе усилителя в составе студий или кинотеатров с полнодиапазонными акустическими системами.

- «ON» - АЧХ с обрезанными низкочастотными составляющими ниже 45 Гц. Рекомендуется для большинства применений.

- «LF BOOST» - АЧХ с подъемом низкочастотных составляющих сигнала в области 50 Гц. Рекомендуется для использования при работе усилителя с акустическими системами-субвуферами. При включении этого режима чувствительность усилителя повышается на 4 дБ

Режимы работы фильтра переключаются с помощью перемычек (джамперов), расположенных внутри корпуса усилителя.

Предприятие–изготовитель выпускает усилители с установкой перемычек в режим «ON». При необходимости изменения режима работы фильтра обращайтесь за технической консультацией к региональным дилерам.

Симметричные входы

Использование симметричных входов обеспечивает существенное уменьшение наводок на длинные входные соединительные кабели.

Спаренные входные соединители

Позволяют подключать сразу несколько усилителей к одному источнику сигнала, используя лишь стандартные соединительные кабели.

Регуляторы входного уровня

Позволяют устанавливать необходимую чувствительность усилителя (отдельно для каждого канала), что имеет большое значение при работе нескольких усилителей параллельно, особенно при работе на различные типы акустических систем или в составе многополосных комплексов звукотехнической аппаратуры. Расположены на передней панели усилителя.

Переключатель заземления

Устраняет возможность появления фона переменного тока при совместной работе нескольких усилителей (или усилителя с другими устройствами) путем соединения/разъединения схемной и корпусной земли.

Отсоединяемый сетевой кабель

Обеспечивает удобство транспортировки и установки в стойку.